Об утверждении норм допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых предприятиями и организациями в систему городской канализации города Новороссийска, на период до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416 "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167 "Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 644 "Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения", постановлением главы администрации Краснодарского края от 28 мая 2002 года N 579 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации населенных пунктов Краснодарского края", в связи с необходимостью территориального расширения действия нормативов водоотведения по составу сточных вод, принимаемых от абонентов централизованной системой бытовых канализаций города Новороссийска, на основании статьи  34 Устава муниципального образования город Новороссийск                               п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить нормы допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых предприятиями и организациями в систему городской канализации города Новороссийска, на период до 2025 года (прилагается)

2. Рекомендовать предприятиям и организациям, независимо от форм собственности, иностранным юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, связанную со сбросом сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов:

2.1. Организовать контроль за составом и свойствами сбрасываемых в систему канализации сточных вод, включая сточные воды субабонентов, и предоставлять организации Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал города Новороссийска» (Далее — МУП «Водоканал») сведения о результатах такого контроля.

2.2. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей              МУП "Водоканал" на узлы учета абонента, а также к контрольным колодцам для отбора проб.

3. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 марта 2015 года N 2439 "Об утверждении норм допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых предприятиями и организациями в систему городской канализации города Новороссийска, на период до 2020 года" считать утратившим силу.

4. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 22 декабря 2011 года N 6159 "Об утверждении норм допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых предприятиями и организациями в систему городской канализации города Новороссийска, на период до 2015 года" считать утратившим силу.

5. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 8 сентября 2011 года N 3138 "Об утверждении нормативов водоотведения по составу сточных вод, принимаемых от абонентов в системы муниципальных хозяйственно-бытовых канализаций южной части города Новороссийск" считать утратившим силу.

6. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 13.11.2010 N 4302 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 8 сентября 2010 года N 3138 "Об утверждении нормативов водоотведения по составу сточных вод, принимаемых от абонентов в системы муниципальных хозяйственно-бытовых канализаций южной части города Новороссийска"  считать утратившим силу

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Служалого А.В.

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

муниципального образования                                                           И.А. Дяченко

Нормы

допустимых концентраций (ДК) загрязняющих

веществ в сточных водах, сбрасываемых предприятиями

и организациями в систему городской канализации города

Новороссийска, на период до 2025 года

1. Общие положения

Настоящие нормативы водоотведения по составу сточных вод, принимаемых в системы хозяйственно-бытовых канализаций города Новороссийска, и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов (с учетом субабонентов) разработаны на основании постановления главы администрации Краснодарского края от 28 мая 2002 года N 579 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Краснодарского края", а также НДС (ПДК) загрязняющих веществ в водоем для выпуска очищенных сточных вод с очистных сооружений хозяйственно-бытовых канализаций города Новороссийска.

1.1. Нормирование водоотведения по составу сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации населенных пунктов, производится исходя из условий:

1.1.1.  предотвращения загрязнения окружающей природной среды;

1.1.2. обеспечения установленных организациями ВКХ нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

Нормирование водоотведения по составу сточных вод абонентов базируется на следующих основополагающих принципах:

1.1.3. учета фактических параметров очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

1.1.4. учета фактического качества бытового стока абонентов жилого фонда;

1.1.5. необходимости соблюдения на выпуске систем канализации населенных пунктов величин предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и общих свойств сточных вод, установленных специально уполномоченными государственными организациями:

1.1.5.1 учета качества питьевой воды, подаваемой абонентам водопроводом;

1.1.5.2. определения единых нормативных требований к качеству сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 28 мая 2002 года N 579 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Краснодарского края".

Нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов разрабатываются для каждого населенного пункта, утверждаются администрацией города и включаются в договоры с абонентами.

2. Основные положения

2.1. Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых в системы хозяйственно-бытовых канализаций города Новороссийска Краснодарского края:

2.1.1. температура сточных вод ≤ 40°C;

2.1.2. рH в пределах 6,5 < pH <8,5;

2.1.3. кратность разбавления, при которой исчезнет окраска в столбике 10 см ≤1:11;

2.1.4 ХПК: БПКполн≤ 1,5 или ХПК: БПКполн≤2,5

2.1.5. сульфиды ≤ 1,5 мг/л - для предупреждения разрушения сети.

2.2. Перечень и допустимые концентрации (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах абонентов (с учетом субабонентов), принимаемых на очистные сооружения канализации города Новороссийска, представлены в таблице.

| N п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы ДК загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 61 |
| 2 |  | 100 |
| 3 | Азот аммонийный | 14 |
| 4 | Фосфаты (P) | 3 |
| 5 | Железо общее | 1,7 |
| 6 | Сульфаты | 100 |
| 7 | Хлориды | 300 |
| 8 | Жиры | 40 |
| 9 | Нефтепродукты | 1 |
| 10 | СПАВ | 1,2 |
| 11 | Медь | 0,02 |
| 12 | Никель | 0,05 |
| 13 | Цинк | 0,1 |
| 14 | Хром (+6) | 0,1 |
| 15 | Азот нитраты | 9,1 |
| 16 | Азот нитриты | 0,02 |

Примечание: жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.

2.3. Нормативы водоотведения по составу сточных вод, принимаемых в системы хозяйственно-бытовых канализаций города Новороссийска, и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов (с учетом субабонентов) действуют с момента опубликования настоящего постановления до окончания действия утвержденных нормативов сброса загрязняющих веществ (НДС).

2.4. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации города Новороссийска Краснодарского края, указан в приложении 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644, а также:

2.4.1. вещества, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопровода, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, волокно, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы и осадки от локальных очистных сооружений, всплывающие вещества и т.д.).

2.4.2. вещества, оказывающие разрушительное воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и т.п.).

2.4.3. вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов и другие взрывоопасные и токсичные смеси, а также горючих примесей, токсичных и растворенных газообразных веществ, в частности растворителей: бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.).

2.4.4. вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически трудно окисляемых органических веществ и смесей.

2.4.5. биологически жесткие поверхностно-активные вещества.

2.4.6. особо опасные вещества, в том числе опасные бактериальные вещества, вирулентных и патогенных микроорганизмов, возбудители инфекционных заболеваний.

2.4.7. вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водных объектов и которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточной воды на городских очистных сооружениях канализации.

2.4.8. вещества в составе концентрированных маточных икубовых растворов, отработанных электролитах.

2.4.9. загрязняющие вещества с фактическими концентрациями, превышающими нормативы ДК загрязняющих веществ более чем в 100 раз.

2.4.10. сточные воды с активной реакцией среды pH менее 2 или    более 12.

2.4.11. окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей НП общих свойств сточных вод более чем в 100 раз.

2.4.12. сточные воды с зафиксированной категорией токсичности "гипертоксичная".

2.4.13. радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с "Правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности".

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

муниципального образования город Новороссийск

от ______________ № _________________

Об утверждении норм допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых предприятиями и организациями в систему городской канализации города Новороссийска, на период до 2025 года

Проект подготовлен и внесен:

Заместитель главы					     		     А.В. Служалый

Проект согласован:

Первый заместитель главы                                                              С.В. Калинина

Заместитель главы							      Е.И. Демченко

Начальник правового управления                                                         И.Н. Чутов

Директор МУП «Водоканал»                                                        С.А. Любушкин

ЛИСТ  РЕГЛАМЕНТНОГО  КОНТРОЛЯ

Об утверждении норм допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых предприятиями и организациями в систему городской канализации города Новороссийска, на период до 2025 года

Выдача бланка постановления

(распоряжения) в общем отделе  ________________     _________    _______________

(дата)                                  (время)                          (подпись)

| Фамилия и инициалы согласующего лица |  | Передача проекта согласующему лицу |  |  | Возврат проекта согласующим лицом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата | Время | Ф.И.О. и подпись | дата | время | Ф.И.О. и подпись |

Проект передан в общий отдел  _______________    ___________   ________________

(дата)                                  (время)                            (подпись)

ЗАЯВКА

к проекту ПОСТАНОВЛЕНИЯ

(Распоряжения)

Наименование: Об утверждении норм допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых предприятиями и организациями в систему городской канализации города Новороссийска, на период до 2025 года

Кто вносит проект постановления (распоряжения)

Заместитель главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, контроля городского хозяйства и жилищного учета                 А.В. Служалый

Принятое постановление (распоряжение) разослать

1. Заместителю главы  Служалому А.В. - 1 экз.

2. МКУ «Управление ЖКХ» - 1 экз.

3.  Прокуратура – 1экз.

4. Правовое управление администрации муниципального образования город Новороссийск — 1 экз.

5. МУП «Водоканал» - 2 экз.

6. СМИ — 1 экз.

7. УИЗО — 1 экз.

8. Библиотека — 1 экз.

9. Регистр — 1 экз.

10. ООО «Паритет» - 1 экз.

11. Фактор Плюс — 1 экз.

Подпись_______________________________________	________________________

(должностное лицо, внесшее проект) 				      (дата)